# SPECIFICHE TECNICHE

VALVOLA A SFERA FILETTATA (1” ½ -  2” - 3”)

Descrizione tecnica:

VALVOLA A SFERA per gas metano, a passaggio totale, PN 16, filettatura F/F, con cappuccio giallo piombabile per colonne montanti gas, nichelata, progettata per una lunga durata senza manutenzione, a comando manuale, pressione di esercizio max 5 MOP; limite di temperatura -20 + 60C°; estremità filettate UNI ISO 7/1; corpo e manicotto: stampato da barra, nichelato CW 617 N UNI EN 12165, sfera da barra, nichel-cromata CW 614 N UNI EN 12164; sedi laterali  e anello antifrizione in P.T.F.E.  vergine; perno da barra, nichelato CW 614 N UNI EN 12164; O.rings in elastometro adatto all'uso per gas; dado autobloccante in acciaio 8G zincato; norme di riferimento: UNI CIG 8274/8275 – EN 331-97/23CE.

*   *   *